## Slide 1
中期考核汇报
基于道路交通标志的跨天气视觉重定位方法研究
姓名：________
学号：________
导师：________
2026.10.29

## Slide 2
目 录
CONTENTS
1
研究背景与意义
2
研究现状与趋势
3
研究内容与方案
4
研究进度与计划
5
论文框架
6
主要参考文献

## Slide 3
01
PART ONE
研究背景与意义
Research background and significance

## Slide 4
跨条件重定位：同一路段，两次经过
真实采集数据：车辆、阴影和观察距离改变，固定道路标志仍可对应
研究背景与意义
同一固定交通标志
第一次经过｜参考序列：GPS + SLAM/VIO + 标志观测
第二次经过｜待定位序列：重识别同一标志
传统外观重定位
车辆 / 阴影 / 天气改变
历史地图场景特征易失配
×
本文思路
同一标志重识别
两次观测几何
T_C1C2 + 参考 GPS
→ 当前 GPS
核心：不先求交通标志的 GPS；以其为共同参照，直接恢复两次车辆之间的米制相对位移。

## Slide 5
真实道路画面中，问题具体发生在哪里？
以同一路段两次采集画面为例
研究背景与意义
参考序列
待定位序列
1
外观变化
车辆、阴影、天气使历史地图特征失配
2
弱视差
前向行驶时标志靠近 FOE，像素变化小
3
尺度模糊
单目单应性只给出 t/d，缺少米制尺度
4
多解歧义
同一 H 产生多组姿态，需判断物理真解
因此：用“可重复识别的固定标志 + 几何尺度恢复”替代对整个场景外观的强依赖。

## Slide 6
应用场景与数据基础
D456 图像/IMU + RTK-GNSS + 真实道路重复行驶
研究背景与意义
第一次经过
第二次经过
D456 图像 30 FPS
IMU 约 200 Hz
RTK-GNSS 真值
数据形成完整证据链：真实画面 → 两次重复观测 → SLAM/VIO 运动 → GPS 结果验证

## Slide 7
02
PART TWO
研究现状与趋势
Research status and trend

## Slide 8
相关研究在同一个真实定位场景中有什么不同？
研究现状与趋势
共识：交通标志位置固定、语义明确，适合作为长期语义路标
标志绝对地图
需预存标志 GPS / 3D 坐标
Yuan 2017 · Qu 2015
稀疏语义地图
需先建立标志点线的 2D–3D 对应
Chen 2022 · You 2019
跨条件语义定位
用语义/3D 描述子抑制季节光照变化
Schönberger 2018 · LAPS-II
本文路线
不建标志绝对地图，用两次观测恢复相对运动
Looming + H + 结构消歧
本课题的位置：保留交通标志的长期稳定性，但把“必须预存标志绝对坐标”改为“两次观测直接建立米制几何联系”。

## Slide 9
03
PART THREE
研究内容与方案
Research contents and methods

## Slide 10
两个核心研究内容：从相对位姿到定位闭环
研究内容与方案
内容一｜恢复两次车辆的米制相对位姿
目标逐帧变大
Looming 深度 + 单应性姿态 + 结构消歧 → T_C1C2
内容二｜把相对位姿放入跨条件重定位闭环
D456 + IMU + RTK
SLAM—GPS 方向对齐
第二次 GPS 只用于评价
方法输出进入系统

## Slide 11
一张图看懂：从真实画面到米制相对位姿
研究内容与方案
序列内：标志变大 + SLAM/VIO 米制位移 → 深度 Z
跨序列：同一标志匹配 → H → (R, t/d, n)
Z 注入 t/d → T_C1C2 = {R, t_real}
图像是观测，SLAM/VIO 提供米制运动，交通标志是两次经过的共同几何参照。

## Slide 12
总体技术路线：用真实数据把定位闭环串起来
研究内容与方案
1 参考序列建立尺度
多帧膨胀 + SLAM/VIO Δd
得到标志深度 Z
Z
2 同一标志跨序列对应
LoFTR + H
得到 R、t/d、n 候选
R, t/d, n
3 恢复米制相对位姿
结构消歧 + 尺度注入
T_C1C2={R,t_real}
T_C1C2
4 对齐并推算当前 GPS
参考 GPS + 方向对齐
p₂=p₁+R_align t_real
GPS₂
整个链路只需标志在两次经过时能够被重新识别；不需要预先建立标志牌的绝对 GPS 地图。

## Slide 13
模块一：车辆接近标志时，它在图像中逐帧变大
研究内容与方案
远帧 r₁
中间帧 rₖ
近帧 rₖₐₐₓ
SLAM/VIO 给出短时米制位移
Δd（米）
像素尺度变化
Δr = r_near − r_far
Z = r_near · Δd / Δr − Δd
输出绝对深度
Z（米）
不是凭单张图像猜距离：利用实际行驶位移 Δd 与标志在图中的增大量 Δr 恢复米制深度。

## Slide 14
模块一稳健化：先去除相机旋转，再用多帧联合拟合
研究内容与方案
旋转补偿 H_R = K R K⁻¹
如果直接用两帧
目标膨胀 + 相机旋转 + 像素抖动混在一起
去除旋转成分
把后续帧统一到参考相机方向，保留主要的尺度变化
15 帧滑动窗口 LSQ
增大有效 Δr，用多帧共同约束抑制单帧噪声
结果已落到真实数据：Frame 406，15 帧窗口，恢复深度 Z ≈ 8.2 m。

## Slide 15
模块二：跨序列匹配与单应性初解
研究内容与方案
参考序列 ROI
待定位序列 ROI
① 先重识别同一标志
匹配范围限定在标志牌内部
② LoFTR + RANSAC
建立稠密对应，剔除错误匹配
③ 求 H 并分解
得到多组 R、t/d 和平面法向 n
这一步连接的是两次实际经过的同一块标志，不是两张无关的示意图。

## Slide 16
同一组真实匹配，单应性分解仍会给出多组候选
研究内容与方案
两次真实观测 → H
候选 1
负深度/法向异常
候选 2
结构一致
候选 3
负深度
候选 4
正交误差较大
数学上都能解释 H ≠ 物理上都可能；必须用标志内部结构进一步筛选。

## Slide 17
模块三：利用真实标志内部的横竖结构筛选物理解
研究内容与方案
真实交通标志中，文字笔画、箭头与边框提供稳定的横/竖方向
① 将横/竖线逆投影到每个候选平面
② 计算正交一致性 E_ortho = |v_hᵀv_v|
③ 正深度 + 结构误差最小 → 真实候选解
这个先验来自画面中真实的标志结构，不依赖标志牌的绝对 GPS。

## Slide 18
模块四：把参考序列恢复的米制深度传给跨序列位姿
研究内容与方案
Looming 输出：Z（米）
H 分解：R、t/d、n
X_c = Z K⁻¹p_c
d = nᵀX_c
t_real = (t/d) · d
最终得到两次车辆的米制相对位姿 T_C1C2；整个过程没有先计算交通标志牌的 GPS。

## Slide 19
研究内容二：交通标志如何把两次行驶连成定位闭环
研究内容与方案
同一固定交通标志
第一次：参考 GPS p₁
第二次：待定位
T_C1C2
两次车辆的米制相对位姿
p₂_pred = p₁ + R_align t_real
当前 GPS 预测
第二次 GPS 不参与预测，只在实验阶段用于与 p₂_pred 比较误差。

## Slide 20
从相机相对位移到 GPS/ENU：为什么还要做方向对齐？
研究内容与方案
SLAM 方向
GPS/ENU 方向
θ_align
① 从两段轨迹估计航向差
θ_align = θ_GPS − θ_SLAM
② 将米制相对位移旋到 ENU
t_G = R(θ_align)t_real
③ 叠加到参考 GPS 位置
p₂_pred = p₁ + t_G
对齐改变的是坐标轴方向，不改变 T_C1C2 已经恢复的米制位移大小。

## Slide 21
实验数据是怎样组织成完整验证链的？
研究内容与方案
D456 RGB + IMU
重复经过同一路段
G90 RTK-GNSS 完整长轨迹
ORB-SLAM3 轨迹
9 组 test_pairs 局部 GPS
图像/IMU 采集 → ORB-SLAM3 → 局部序列分段 → 相对位姿 → 用第二次 GPS 做误差评价

## Slide 22
阶段结果一：多帧 Looming 深度恢复
现有实验图直接来自项目结果
研究内容与方案
15 帧
滑动窗口
Frame 406
参考图像
8.2 m
恢复深度 Z
LSQ
多帧直线拟合
结果说明
该保存结果使用 15 帧窗口，通过多帧最小二乘恢复标志光轴深度 Z≈8.2 m，验证了“图像膨胀 + 米制短时运动 → 标志绝对深度”的计算闭环。下一阶段需与可靠真值进行批量比较。

## Slide 23
阶段结果二：真实匹配上的多解筛选与米制位移
研究内容与方案
LoFTR 有效匹配 62 对
结构正交误差（越小越好）
候选解 2
0.1160
候选解 4
0.5893
候选解 2 的结构误差明显更小
选中物理解 → 尺度注入
2026-06-30
可追溯结果
62 对
有效匹配
d = 8.697 m
|t_real| = 1.5162 m
这组结果证明“真实画面匹配—分解—消歧—尺度注入”已经跑通；定量精度仍以后续批量实验为准。

## Slide 24
阶段结果三：GPS 数据恢复与实验对组织
研究内容与方案
同一路段两次 GPS 局部轨迹
交通标志桥接后的 SLAM 轨迹可视化
已整理 9 组序列对及多次 LSQ/轨迹结果，为后续批量统计与消融实验提供数据基础。

## Slide 25
04
PART FOUR
研究进度与计划
Research progress and plan

## Slide 26
研究进度：已经形成哪些可视、可追溯的结果？
研究进度与计划
数据与真值链
图像/IMU/RTK 同步采集
9 组 test_pairs 已整理
核心几何链路
Looming + H + 结构消歧
单组结果已跑通
轨迹与位置验证
ORB-SLAM3 轨迹已生成
GPS/SLAM 方向链复核中
近期先做
复核 GPS/SLAM 真值链
然后完成
批量统计 + 基线 + 消融
同步进行
论文撰写与图表统一
进度不再只用百分比表示：每一项已完成工作都对应一类实际图像、轨迹或可追溯结果。

## Slide 27
05
PART FIVE
论文框架
Thesis framework

## Slide 28
论文整体结构
论文框架
第一章
绪论
背景、现状、问题与贡献
第二章
理论与系统基础
视觉几何、SLAM、Looming、单应性
第三章
交通标志度量相对位姿估计
尺度锚定、结构消歧、米制位姿
第四章
跨天气重定位系统与实验
采集同步、位置推算、对比与消融
第五章
总结与展望
结论、适用边界与后续工作
论文核心两章

## Slide 29
06
PART SIX
主要参考文献
References

## Slide 30
主要参考文献与相关工作
主要参考文献
[1] Yuan J Z, Chen H, Zhao B, et al. Estimation of Vehicle Pose and Position with Monocular Camera at Urban Road Intersections. JCST, 2017.
[2] Cui Z, Liu Y, Ren F. Homography-based Traffic Sign Localisation and Pose Estimation from Image Sequence. IET Image Processing, 2019.
[3] Qu X, Soheilian B, Paparoditis N. Vehicle Localization Using Mono-Camera and Geo-Referenced Traffic Signs. IEEE IV, 2015.
[4] Chen X, Xue J, Pang S. Sparse Semantic Map-Based Monocular Localization Using Learned 2D-3D Point-Line Correspondences. RA-L, 2022.
[5] Schönberger J L, Pollefeys M, Geiger A, et al. Semantic Visual Localization. CVPR, 2018.
[6] You C, Wen C, Wang C, et al. Joint 2-D–3-D Traffic Sign Landmark Data Set for Geo-Localization. IEEE T-ITS, 2019.
[7] Maddern W, Stewart A D, McManus C, et al. LAPS-II: 6-DoF Day and Night Visual Localisation with Prior 3D Structure. IEEE IV, 2014.
[8] Sarlin P E, DeTone D, Malisiewicz T, et al. LoFTR: Detector-Free Local Feature Matching with Transformers. CVPR, 2021.
[9] Campos C, Elvira R, Rodríguez J J G, et al. ORB-SLAM3: An Accurate Open-Source Library for Visual, Visual–Inertial and Multi-Map SLAM. IEEE TRO, 2021.
与本课题最接近的工作集中在“交通标志地图定位”和“单应性标志位姿”；本文重点差异是无标志绝对坐标的跨序列尺度传递。

## Slide 31
请各位老师批评指正
谢谢！